## Slide 1: A*模擬
助教：殷昭駿 林子傑 陳藝夫 謝昇翰 顏棣逵
授課老師： 葉廷仁 教授
日期： 2021/03/31

## Slide 2: 補充
如果在儲存rviz設定時出現錯誤
輸入:
sudo chmod 777 /opt/ros/melodic/share/rviz/default.rviz
就可以正常儲存rviz設定

## Slide 3: 大綱
ROS模擬設置
程式撰寫思路
Lab3

## Slide 4: ROS模擬設置

## Slide 5: 環境設置
執行
roslaunch simulation_env A_star_map.launch

## Slide 6: 環境設置

## Slide 7: 程式撰寫思路

## Slide 8: 基本架構
map_server
tf_pub
A*+Tracking
RVIZ & Gazebo
/map
/cmd_vel
/robot_pose
/tf
需自行撰寫的部份

## Slide 9: 可能作法
Step1:解讀地圖
Step2:實現A*演算法得到路徑
Step3:讓車子沿著路徑移動

## Slide 10: Step1:地圖解讀
地圖發布由map_server負責(launch檔會負責開啟)
型態為 nav_msgs/OccupancyGrid.msg

## Slide 11: Step1:地圖解讀
地圖發布由map_server負責
型態為 nav_msgs/OccupancyGrid.msg

## Slide 12: Step1:地圖解讀
基本資訊
  Resolution : 0.1
    0.1m/pixel
  Origin
    代表圖片左下角的實際座標
  Data
    由左至右、由下而上，紀錄每pixel被占據的可能性
    100 (被占據)
    0 (未被占據)
    -1 (未知)

## Slide 13: Step1:地圖解讀
以本次實驗為例
車子起始位置座標(0,0)

## Slide 14: Step2:實現A*演算法得到路徑
注意事項：
  車子(長 35 cm 寬30 cm)並非質點如何處理？
    膨脹障礙物？

## Slide 15: Step3:讓車子沿著路徑移動
在算出一條路徑後，取一定間隔作為子目標點執行(lab2)
的定位控制

## Slide 16: Step3:讓車子沿著路徑移動
注意事項
  子目標點要丟多遠？多久丟一次？
  A*演算法跟定位控制程式之間如何溝通？
    方法一:直接使用Lab2的程式,將子目標發佈到topic
    /move_base_simple/goal (geometry_msgs/PoseStamped),由Lab2的程式發布命令控制,到達子目標後再發布下一個子目標
    方法二:將Lab2的程式也寫進A*的程式裡.
  車子硬體有速度上限(線速度0.5m/s 角速度1 rad/s)

## Slide 17: Lab3

## Slide 18: Lab3 (due 4/21)
完成利用A*來導航的程式，並在模擬環境中，從(0, 0)開始，依序抵達(3, 4)、(3, -2)、(-4, -3)、(-4, 4)
(不用繞回(3, 4))
範例影片(建議2倍速觀看)

## Slide 19
盡早開始!